Załącznik nr 2
do SIWZ
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
(pieczęć oferenta)

Nazwa wykonawcy:..............................................................................................................................................................................................................................

Adres, siedziba,

nr telefonu:.................................................................................................................................................................................................................

Leasing samochodu z zabudową skrzyniową śmieciarki z bocznym mechanizmem załadowczym
Rok produkcji.......................................................

Marka / Model.......................................................

Przebieg..................................................................

L.P.	PARAMETRY	Wypełnia wykonawca / Opisać zastosowane rozwiązanie, podać parametry techniczne / lub wpisać „SPEŁNIA” – „NIE SPEŁNIA”
	Warunki techniczne dotyczące podwozia
	pojazd przystosowany do poruszania się prawą stroną jezdni (kierowca po lewej stronie), / dopuszczalna masa całkowita w przedziale od 6t do 7,5t, / szerokość pojazdu do 2 200 mm / wysokość pojazdu z zabudową do 2 900 mm, / silnik wysokoprężny o mocy nie mniejszej niż 170 km, norma emisji spalin EURO 6, / kabina kierowcy trzymiejscowa, klimatyzowana, / Układ hamulcowy – hamulce tarczowe na obu osiach, z układem ABS, / wspomaganie układu kierowniczego, / rozstaw osi 3750 – 4400 mm / radio, / pełnowymiarowe koło zapasowe, / centralny zamek ze zdalnym sterowaniem, / osłony przeciw błotne na przednich i tylnych kołach, / możliwość regulacji fotela kierowcy (ustawienie oparcia), / wyposażenie w światła do jazdy dziennej,
	Warunki techniczne dotyczące zabudowy
	zabudowa skrzyniowa śmieciarki z bocznym mechanizmem załadowczym przystosowanym do obsługi pojemników od 110 do 1100 litrów, / skrzynia ładunkowa profilowana, ożebrowana profilem zamkniętym, / pojemność skrzyni ładunkowej min 7 m3 / poszycie wykonane z blachy stalowej o grubości min. 2 mm, w miejscach narażonych na większe ścieranie grubość blachy min. 3 mm, / wzmocnienia płaszczyzn bocznych i tylnej skrzyni ładunkowej zapobiegające zewnętrznej deformacji płaszczyzn bocznych i tylnych, / mechanizm zgniatający / rozładowujący – płytowy, hydrauliczny, / rozładunek do tyłu przy użyciu płyty kompaktująco – wypychającej i otwieranej hydraulicznie klapy tylnej, / sterowanie urządzeniem załadowczym pojemników oraz płytą zgniatająco / rozładowującą za pomocą manipulatora czteropołożeniowego umieszczonego z prawej strony zabudowy, / wyłączniki bezpieczeństwa umieszczone z prawej strony zabudowy w miejscach nie narażających na uszkodzenia mechaniczne podczas załadunku, / otwór wrzutowy umieszczony z przodu zabudowy, z prawej strony umożliwiający ręcznie ładowanie odpadów / zabudowa wyposażona w uchwyty na miotłę i łopatę, / zabudowa wyposażona w zamontowaną na stałe drabinkę (z prawej strony pojazdu) – umożliwiająca wejście na zabudowę, / zabudowa wyposażona w zgodne z przepisami osłony, oznakowanie, oświetlenie. / Oświetlenie robocze miejsca załadunku – zamontowane w sposób nie narażający na uszkodzenia mechaniczne podczas załadunku i wyładunku, / oświetlenie ostrzegawcze (pomarańczowa lampa migająca) w tylnej części zabudowy - uruchamiana z kabiny kierowcy, / zabudowa wykonana w wersji szczelnej umożliwiająca przewożenie odpadów uwodnionych

........................................., dnia ................................
        miejscowość data

        ........................................................
        podpis osoby uprawnionej
        do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy

Prawą stronę tabeli, należy wypełnić wpisując oferowane parametry, a w przypadku ich braku wpisać wyraz „SPEŁNIA” lub „NIE SPEŁNIA”. Zapisy te traktowane będą jako szczegółowe parametry techniczno – użytkowe pojazdu.